Affaiblissement Acoustique

L’affaiblissement acoustique des planchers bétons sera assuré par un mélange fibreux de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante. Ce mélange aura les propriétés suivantes : classé A1, marqué, imputrescible, inattaquable par les rongeurs et les parasites, non toxique.

Ce produit sera du type FIBREXPAN® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de mise en œuvre définies par le DTU 27.1.

L’épaisseur de produit sera déterminée par deux facteurs :

- L’épaisseur de la dalle béton

- Le Rw+c voulu

Pour une dalle béton de 140mm :

- Pour un Rw+c de 50dB, 80mm de Fibrexpan® à mettre en œuvre.

- Pour un Rw+c de 55dB, 100mm de Fibrexpan® plus treillis métallique papier à mettre en œuvre.

- Pour un Rw+c de 58dB, 140mm de Fibrexpan® plus treillis métallique papier à mettre en œuvre.

Pour une dalle béton de 200mm :

- Pour un Rw+c de 55dB, 80mm de Fibrexpan® à mettre en œuvre.

- Pour un Rw+c de 60dB, 100mm de Fibrexpan® plus treillis métallique papier à mettre en œuvre.

- Pour un Rw+c de 65dB, 140mm de Fibrexpan® plus treillis métallique papier à mettre en œuvre.

Pour une dalle béton de 250mm :

- Pour un Rw+c de 60dB, 80mm de Fibrexpan® à mettre en œuvre.

- Pour un Rw+c de 65dB, 100mm de Fibrexpan® plus treillis métallique papier à mettre en œuvre.

- Pour un Rw+c de 69dB, 140mm de Fibrexpan® plus treillis métallique papier à mettre en œuvre.

Ce revêtement sera projeté, après mise en place, par les entreprises ayant les lots techniques, des suspentes des réseaux de canalisations, de gaines et de câbles électriques. Toutes les reprises de flocage après passage des différents corps d'état sont à prévoir par l'entreprise.

En complément de ce système, une finition complémentaire pourra être réalisée à l’aide d’un durcisseur type PROJISO FIXO-DUR® ou d’un enduit de finition type SIDAIRLESS® (couleur à définir), produits de la société Projiso.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Affaiblissement Acoustique par Fibrexpan®

PROJISO