Correction Acoustique

La correction acoustique des planchers sera assurée par un mélange fibreux de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante. Ce mélange aura les propriétés suivantes : classé A1, marqué, imputrescible, inattaquable par les rongeurs et les parasites, non toxique.

Ce produit sera du type FIBROFEU® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de mise en œuvre définies par le DTU 27.1.

L’épaisseur de produit sera déterminée par deux facteurs :

- Soit l’Alpha s

- Soit l’Alpha w

Pour Alpha s :

- Sur une fréquence de 250 hertz avec un Alpha s de 0,8 , 45mm de Fibrofeu® à mettre en œuvre au minimum.

- Sur une fréquence de 500 hertz avec un Alpha s de 0,8 , 35 mm de Fibrofeu® à mettre en œuvre minimum.

- Sur une fréquence de 1250 hertz et plus avec un Alpha s de à 0,8 , 15 mm de Fibrofeu® à mettre en œuvre au minimum.

Pour Alpha w :

- Pour un Alpha w de 0,80 , 35mm de Fibrofeu® à mettre en œuvre.

- Pour un Alpha w de 1 , 45mm de Fibrofeu® à mettre en œuvre.

Pour l’application de cette protection, la structure devra être préalablement traitée avec un primaire d’accrochage type PROJISO FIXO-B® ou PROJISO FIXO-M® de la société Projiso (ou par le primaire du produit équivalent).

Ce revêtement sera projeté, après mise en place, par les entreprises ayant les lots techniques, des suspentes des réseaux de canalisations, de gaines et de câbles électriques. Toutes les reprises de flocage après passage des différents corps d'état sont à prévoir par l'entreprise.

En complément de ce système, une finition complémentaire pourra être réalisée à l’aide d’un durcisseur type PROJISO FIXO-DUR® ou d’un enduit de finition type SIDAIRLESS® (couleur à définir), produits de la société Projiso.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Correction Acoustique par Fibrofeu®

PROJISO